Приложение № 1 към

Решение № 1324-НС от

23.08.2022 г. на ЦИК

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Предмет на настоящата процедура по договаряне без предварително обявление са дейностите по осигуряване на машинното гласуване в страната и извън страната, в изборите за народни  представители на 2 октомври 2022 г., за частичните избори за кметове на 9 октомври 2022 г. и на 23 октомври 2022 г., съгласно техническата спецификация и условията на договора, включващи:

Инсталиране на демоверсия на електронна бюлетина на до 500  специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) в 3-дневен срок от решението на ЦИК за избор на изпълнител на дейностите, параметризиране на бюлетините, конфигуриране, профилактика, инсталиране и настройване на до 11 100 (единадесет хиляди и сто) СУЕМГ, както и дейности, представляващи логистично осигуряване, техническо обслужване на СУЕМГ и транспортирането им в страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.;

Параметризиране на бюлетините, конфигуриране, инсталиране и настройване на до 15 (петнадесет) СУЕМГ за частичните избори за кметове на 9 октомври 2022 г., както и дейностите, представляващи логистично осигуряване, техническо обслужване на СУЕМГ и транспортирането им в страната за частичните избори за кметове на 9 октомври 2022 г. и при евентуален втори тур;

Параметризиране на бюлетините, конфигуриране, инсталиране и настройване на до 15 (петнадесет) СУЕМГ за частичните избори за кметове на 23 октомври 2022 г., както и дейностите, представляващи логистично осигуряване, техническо обслужване на СУЕМГ и транспортирането им в страната за частичните избори за кметове на 23 октомври 2022 г. и при евентуален втори тур.

В случай на необходимост от допълнителни СУЕМГ за частичните избори за кметове на 9 октомври 2022 г. и на 23 октомври 2022 г., Изпълнителят се задължава да осигури дейностите по параметризиране на бюлетините, конфигуриране, инсталиране и настройване на допълнителните СУЕМГ, както и дейностите, представляващи логистично осигуряване, техническо обслужване на СУЕМГ и транспортирането им в страната като възнаграждението се изчислява на базата на заявения допълнителен брой машини и изчислената цена за обслужване на един брой машина по предоставяне на основната услуга за съответните частични избори за кметове.

В рамките на изпълнението на обществената поръчка Изпълнителят трябва технически да осигури за произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., както и на частичните избори за кметове на 9 октомври 2022 г., и на 23 октомври 2022 г. и при евентуален втори тур на до 11 600 броя СУЕМГ за гласуване в избирателни секции, определени с решение на ЦИК, вкл. машини за обучение и за разяснителна кампания за машинно гласуване, както и да достави паравани и кутии за разписките от машинното гласуване в секциите и да достави обучителни материали и материали за разяснителната кампания за машинно гласуване.

Разпределението на СУЕМГ за страната и извън страната се определя с решение на ЦИК.

Изпълнителят следва да извърши профилактика и подготовка на до 11 100 броя специализирани устройства като инсталира одобреният софтуер за електронно машинно гласуване и да извърши всички необходими дейности по осигуряване и обслужване, в т.ч., но не само инсталиране, деинсталиране, тестване, техническа поддръжка, оказване на техническа помощ и съдействие, обучения на ЦИК, ОИК, РИК и СИК и обучителни материали, както и материали за разяснителната кампания за машинното гласуване и др.

Изпълнителят трябва да прилага система за управление на сигурността на информацията, съответстваща на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001, система за управление на качеството, съответстваща на стандарт ISO 9001:2015, система за управление на услугите, съответстваща на стандарт ISO 20000-1:2018 или еквивалентни, с обхват: внедряване и поддръжка на софтуер за специализирани информационни системи и търговия с IT продукти.

- ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

В съответствие с Изборния кодекс Централната избирателна комисия определя технически изисквания към апаратната и програмна част на специализираните устройства за електронно машинно гласуване.

Техническа спецификация за дейностите за обслужване на специализирани устройства за електронно машинно гласуване

- Въведение

Общите изисквания към апаратната и програмна част на електронната система за машинно гласуване са дефинирани в чл. 213, ал. 2 от Изборния кодекс (ИК)

- Общи изисквания:

  - Изготвяне на електронни бюлетини за произвеждане на всички видове избори, по образци, предоставени от ЦИК. Генерираните от СУЕМГ файлове да са в съответствие с утвърдена от ЦИК версия на формата за данните от машинно гласуване, съгласно Приложение № 1.1;

  - Създаване, удостоверяване и зареждане върху СУЕМГ на образ на комплект операционна система, необходимите за изборният процес приложения, електронни бюлетини и конфигурации, съвместим с процеса на първоначално зареждане на СУЕМГ (Secure Bootable UEF1 image), включително необходимите за това сертификати, с валидност не по-малка от срока на договора. Комплекта софтуер за СУЕМГ (Secure bootable UEFI image) трябва да бъде цифрово подписан с електронен подпис и с добавено квалифицирано удостоверение за времеви печат (Time stamp), издадено от доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги в България, сертифициран съгласно изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) No 910/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ ЕО. Доставчикът на квалифицирани удостоверителни услуги, издал квалифицираното удостоверение за времеви печат следва да е вписан в общият Европейски доверителен списък (European Union Trusted Lists).

  - Описание на техническите дневници на машините (log files), необходими за проверка работоспособността на системите, както и за отчитане на грешки или разследване на инциденти, в това число и описание на 2D бар кода отпечатван на разписките от машините.

  - В случаите, когато се използват криптографски механизми на защита на софтуера или се предават криптирани или защитени по друг начин данни и файлове, Изпълнителят предава паролите, ПИН-овете и/или другите средства за достъп до тях на ЦИК, не по-късно от 2 работни дни след датата на удостоверяване.

  - Процедура и средства за точно отчитане на резултатите от изборния ден на всички възможни нива.

  - Предоставяне на нови версии на софтуерите, конфигурационни данни и документацията при наличие.

  - Подробна техническа документация за процесите за инсталация, конфигурация и персонализация на устройствата СУЕМГ.

- Изпълнителят използва система за управление на риска чрез споделено изпълнение (peer-review) за всяка важна технологична операция при подготовката на софтуера, да бъде изпълнявана от двама участника (един от изпълнителя и един от възложителя).

- Машините за гласуване трябва да поддържат машинен метод за импорт/експорт на конфигурации от ЕМР, и входно изходните данни да бъдат предадени на ЦИК до 2 работни дни след тяхното генериране.

- Изходния формат на CSV файла за отчитане на резултатите от гласуване върху записващите технически устройства (ЗТУ), трябва бъде съгласно спецификация Формат на електронните данни от машинното гласуване – Приложение № 1.1.

- Общо описание на процесите:

  - Дейности преди изборния ден

Преди изборния ден се извършва инсталация, параметризация и проверка на състоянието на компонентите на машините за гласуване.

Инсталацията включва следните дейности:

  - Параметризиране на механизма за защита на машината от злонамерено модифициране на софтуерните компоненти на машините по време на транспорт например генериране на ключ за full disk криптиране - симетричен ключ, който ще бъде използван за full disk криптиране на дисковите образи на всяка една машина за гласуване;

  - Създаване на базова СА верига - ще се използва за подписване и верификация на системните компоненти и за издаване на цифровите сертификати на смарт картите;

  - Персонализиране на смарт картите за гласуване и управление - за всяка машина за гласуване се издават 5 бр. смарт карти. Генерираните върху смарт картите асиметрични ключови двойки се подписват от базовата СА верига за произвежданите избори и съдържа единствено пълния номер на секцията, в която ще се използват:

    - 2 бр. за управление - използват се от оторизираните членове на СИК за управление на машината по време на изборния ден и подписване на резултатите от гласуването с машината. ПИН кодовете за тези карти се запечатват в непрозрачен плик и се предоставят на съответната СИК. В смарт картите за управление може да се запише и сигурен обект, съдържащ симетричния ключ за full disk криптирането - в случай че този подход се прилага от Изпълнителя.

    - 3 бр. за гласуване - използват се oт избирателите за отключване на машината за гласуване и подписване на електроните бюлетини, в случай че този подход се прилага от Изпълнителя. ПИН кодовете за тези смарт карти се съхраняват в сигурна база данни.

  - Създаване на системен асиметричен криптографски ключ (системен сертификат) подписан от СА веригата, с него ще бъдат подписвани номенклатурните данни и софтуера за извършване на ЕМГ. Ако асиметричната ключова двойка се създава извън специализирано хардуерно устройство (смарт карта, HSM), частният ключ на ключовата двойка се разпределя по key escrow схема М of N, между членовете на ЦИК с оглед възстановяване при евентуална загуба и използването му;

  - Подготовка на базов образ (image) на операционната система и базовият софтуер за машинно електронно гласуване - инсталация на избраната операционна система, обновяване на компонентите й. премахване на всички несвързани с работата на системата за ЕМГ нейни компоненти/драйвери/firmware образи. В базовия образ се добавя публичната част на генерирания системен асиметричен криптографски ключ;

  - Криптиране на базовия образ с ключа за full disk криптиране, в случай че този подход се прилага от Изпълнителя - резултатът е криптиран образ, който ще се използва за трансфер към всяка една машина за гласуване. Върху образа се изчислява криптографски хеш, който се проверява преди всяка една инсталация;

  - Инсталация на базовия/криптиран образ върху машините за гласуване;

  - Подготовка на контролните памети - записващите технически устройства се инициализират и форматират, като върху тях се копира следната информация;

  - ключ за full disk криптирането - в случай че не се използват контролните смарт карти като носител;

  - електронно подписана със системния сертификат номенклатуризация за избирателната секция, включваща:

    - пълен номер на избирателната секция;

    - комбинация ПИН код - сериен номер на сертификат за гласоподавател ски те смарт карти:

    - видове произвеждани избори;

    - за всеки вид произвеждан избор: партии, коалиции, независими кандидати, кандидати в произвежданите избори в конкретната избирателна секция;

    - електронно подписан със системния сертификат софтуер за ЕМГ;

    - обем на хартиената ролка за контролни разписки.

  - Тестване на инсталираните компоненти и хардуер, калибрация на сензорния дисплей;

  - Поставяне на пломби на предвидените за това позиции, гарантиращи идентифициране на опити за отваряне па монолитния корпус;

  - Подготовка на комплект от машина/и за гласуване, смарт карти, контролни памети, непрозрачна кутия, параван, пломби, 6 бр. ролки хартия за всяка машина за избори за народни представители и  3 бр. ролки хартия за всяка машина за частичните избори за кметове и др. за транспортиране към избирателната секция. Изготвя се приемо-предавателен протокол, съдържащ посочения комплект и вписани номерата на пломбите.

Ролките с хартия следва да отговарят на следните изисквания:

- ролката да съдържа 80 метра термична хартия широка 8 см;

- вътрешен диаметър на шпулата 12 мм;

- външен диаметър на ролката 8 см;

- хартията трябва да бъде непрозрачна, за да се предотврати разкриването на напечатаната върху разписката информация;

- хартията трябва да бъде защитена (брандирана) с отпечатък на гърба по дизайн, одобрен от ЦИК, както и да няма визуален маркер в края на ролката;

- при съхранение в нормална стайна температура и без пряка слънчева светлина хартията трябва да може да съхрани отпечатъка за период от минимум 5 години – доказано със съответния сертификат.

  - Дейности непосредствено преди началото на изборния ден в избирателната секция. След получаването на комплекта в избирателната секция се извършва разполагане на машините за гласуване и компонентите към тях в предвиденото за това помещение. Извършват се следните действия:

    - поставяне на хартията за контролни разписки в машината за гласуване;

    - поставяне на записващото техническо устройство/а (контролна памет) в машината за гласуване;

    - поставяне на сигурните защитни лепенки на предвидените за това места;

    - включване на машината за гласуване към електрическата мрежа и стартирането й:

    - машината за гласуване се активира с една от смарт картите за управление, след въвеждане на ПИН;

    - на видно място в изборното помещение се поставя системна разписка от електронната система за машинно гласуване, която съдържа информация, в т.ч. криптографски идентификатор, за текущата версия на използвания софтуер. Системната разписка се разпечатва от електронната система за машинно гласуване в началото на изборния ден и преди започване на гласуването

избира се „Откриване на изборния ден“, като машината разпечатва номенклатуризацията и текущото състояние на електронната си урна.

  - Подготовка при насрочен втори тур

При произвеждане на втори тур в частичните избори за кмет се параметризират нови записващи технически устройства, съдържащи информация за съответния избор. Подменя се ключът за full disk криптирането, ако този подход се използва от Изпълнителя, инсталира се сертифицираният базов образ, а натрупаната информация във вътрешната памет, свързана с ЕМГ, се предава на ЦИК.

  - Сервизни дейности

По време на гласуването е възможно да се стигне до ситуации, налагащи намеса на член на СИК. Това може да стане в следните случаи:

    - Смяна на хартиената ролка за контролни разписки

Софтуерът за ЕМГ проследява броя и обема на отпечатаните контролни разписки и го сравнява с предварително параметризирания обем на хартиената ролка. В случай че е идентифициран остатък от под 5 % от ролката, системата извежда съобщение за необходимост от смяна на хартията. След идентифициране на такава ситуация не се приемат карти за гласуване от системата. Смяната се извършва от член на СИК. като действие го се потвърждава в системата чрез смарт картата за управление. В нарочен протокол на СИК се отбелязва часът на извършване на действието. Освен чрез параметризирания обем на хартиената ролка, системата следи наличието на хартия и чрез сензорите на печатащото устройство, като не допуска гласуване без възможност за разпечатване на контролна разписка.

    - Спиране на ЕМГ

Това може да се наложи поради прекъсване на електрозахранването и изчерпване заряда на батерията или идентифициране на друго събитие, влияещо върху работоспособността на системата (напр. установено нарушение на пломба/сигурен стикер, хардуерна неизправност и др.). Чрез една от контролните смарт карти и след въвеждане на ПИН код системата се изключва, а след възстановяване на нормалните условия се включва по начина, описан в процедура описана от изпълнителят, като следва да са съхранени всички данни до спирането на машината.

- Изисквания към софтуерната реализация и конфигурация

  - Операционна система

Използваната операционна система трябва да бъде максимално актуализирана с последните налични кръпки (patches/service packs) за сигурността. Драйвери, модули и функционалности на операционната система, които нямат пряко отношение към ЕМГ трябва да бъдат премахнати или изключени по сигурен начин. Мрежовата подсистема трябва да бъде отстранена или изключена по сигурен начин. Използва се технология за сигурно стартиране (secure boot) за гарантиране на автентичността на операционната система и зарежданите в нея компоненти.

При прилагането на подход за пълно криптиране на вътрешната памет (full disk encryption) следва да се гарантира невъзможността за промяна на базовата операционна система по време на съхранение или транспортиране. Ключът, който ще се използва, трябва да бъде различен за всеки избор. В случай че Изпълнителят прилага алтернативен подход за гарантиране на сигурността при съхранение или транспортиране, то следва този подход да гарантира минимум същото ниво на сигурност. Процесът на стартиране на машината за гласуване е, както следва:

    - Зареждане на базовия образ;

    - Зареждане на симетричния криптографски ключ в оперативната памет от контролната памет или чрез използване на контролна смарт карта след въвеждане на ПИН код, в случай че този подход се прилага от Изпълнителя;

    - Отключваме на full disk криптирането със симетричния криптографски ключ, в случай че този подход се прилага от Изпълнителя;

    - Зареждане на операционната система;

    - Извършване на тест за наличие на необходимата периферия за ЕМГ и състоянието на хардуерните компоненти;

    - Извличане на софтуера за ЕМГ и/или параметризация от ЗТУ;

    - Верифициране на електронния подпис на софтуера за ЕМГ;

    - При успешна верификация софтуерът за ЕМГ се копира в основната памет на машината за гласуване;

    - Стартиране на софтуера за ЕМГ.

След стартиране на софтуера за ЕМГ системата изисква активиране със смарткарта за управление или гласуване. Изваждането на смарт картата автоматично заключва системата и я поставя в режим на изчакване.

  - Първоначално стартиране

При първоначално стартиране на софтуера за ЕМГ се извършват следните действия:

    - Проверява се за наличие на номенклатурни данни за произвежданите избори;

    - Верификация на електронния подпис на номенклатурните данни. При успешна верификация данните се зареждат в системата за ЕМГ;

    - Проверява се за наличие на валидни електронни бюлетини за тази избирателна секция - ако такива са налични и електронния им подпис е валиден, те се добавят в системата, а това се отбелязва в лог файла на .машината за гласуване;

    - Софтуерът за ЕМГ визуализира екран за поставяне на смарткарта за управление.

    - Действия за стартиране на гласуването:

    - Член на СИК поставя смарт картите за гласуване една след друга в машината за гласуване. Системата визуализира номера на избирателната секция и извършва тестово електронно подписване чрез сертификата на картата и извършва верификация на подписа. По този начин се гарантира работоспособността на картите за гласуване;

    - Член на СИК поставя една от смарт картите за управление;

    - Въвежда валиден ПИН код чрез сензорния екран или специализирано хардуерно устройство;

    - Системата предоставя следния избор:

- Визуализация на параметризацията – визуализира с възможност за разпечатване наличната параметризация на изборите в системата и статуса на вътрешния тест на периферните устройства. Вътрешният тест включва .минимум идентифициране на наличие на хартия в принтера, наличие на ЗТУ, обем на свободната оперативна, контролна и вътрешна памет, резултат от верификацията на софтуера за ЕМГ и номенклатурните данни;

- Начало на гласуването – разпечатва наличната параметризация на изборите в системата, както и статуса на вътрешния тест на периферните устройства. Стартира гласуването в секцията;

- Изключване на машината за гласуване.

  - Функционалност и гласуване чрез системата за ЕМГ по време на изборния ден – системата за ЕМГ трябва да визуализира и работи с два вида бюлетини според конфигурацията на съответния избор:

    - Бюлетина с избор на кандидат на партия/коалиция/независим кандидат/„Не подкрепям никого“;

    - Бюлетина с избор на партия/коалиция/независим кандидат/„Не подкрепям никого“ и възможност за избор на предпочитание (преференция).

    - Бюлетината за извън страната за избор за народни представители не съдържа възможност за отбелязване на предпочитание (преференция).

Не се допуска „изрязване“ на текстовете в бюлетините.

За осигуряване на достъпност от избиратели с намалено зрение системата трябва да предоставя високо контрастен интерфейс за гласуване, възможност за увеличаване (zoom) или друг утвърден подход.

Необходимо е да бъдат заложени шрифтове Arial или Tahoma. които са доказано най- подходящи за хора с остатъчно зрение, както и да е заложена опцията „Bold“, с цел допълнително увеличаване четивността на текста.

Избирателите могат да направят своя избор в съответната бюлетина или да изберат „Не подкрепям никого“. При избор „Не подкрепям никого“ не се допуска избирателят да отбелязва предпочитание (преференция).

  - Използване на системата от избирател:

  - Избирателят получава една от смарт картите за гласуване, която не е била използвана при последното гласуване;

  - Избирателят поставя смарт картата в машината за гласуване и ако тя е разпозната, се визуализира електронната бюлетина;

  - Системата за ЕМГ визуализира електронна бюлетина във вид, максимално близък до хартиената. В случай че бюлетината е с дължина по-голяма от вертикала на дисплея, интерфейсът предлага възможност за визуализация на следваща страница чрез визуални елементи (бутони) за прелистване, без използване на скролинг;

  - Избирателят отбелязва своя избор. Системата визуализира направения избор и изчаква потвърждение или дава възможност за връщане назад;

  - Избирателят потвърждава направения избор;

  - Системата подписва направения избор със сертификата на смарт карта за гласуване или с вътрешен за машината сертификат и записва електронна бюлетина във вътрешната памет и на ЗТУ. Софтуерът за ЕМГ експлицитно извършва записване на буферите на паметите (fsync или използване на пряк запис /Direct 10/). Записът се извършва по такъв начин, че да не може да се установи поредност на подаване на гласовете и индивидуализиране на избирателя;

  - Машината разпечатва контролна разписка, съдържаща в текстови четим вид пълния номер на избирателната секция, избора, в който се гласува, избраната партия/ коалиция/независим кандидат или „Не подкрепям никого“, избран кандидат с предпочитание, както и системния хеш код на софтуера. Същата информация се разполага и в 2D баркод;

  - Избирателят взима контролната разписка и смарт картата. Контролната разписка се пуска в непрозрачната кутия, а смарт картата за гласуване се връща на СИК.

  - Използване на системата от СИК:

- Член на СИК поставя една от смарт картите за управление;

- Въвежда валиден ПИН код чрез сензорния екран или специализирано хардуерно устройство:

- Системата визуализира броя на гласувалите чрез ЕМГ до момента;

- Системата предоставя следния избор:

- Край на гласуването - приключване на изборния ден. Системата изисква въвеждане на ПИН за потвърждение:

- Изключване на машината за гласуване.

- Ако не е избрано „Край на гласуването“ или машината не е изключена, при изваждане на смарт картата за управление машината за гласуване се връща в нормален режим на работа, при който се очаква включване на смарт карта за гласуване. Функционалност на системата за ЕМГ след края на изборния ден. След като гласуването е приключило, системата за ЕМГ трябва да предоставя следните възможности:

- Член на СИК поставя една от смарт картите за управление;

- Въвежда валиден ПИН код чрез сензорния екран или специализирано хардуерно устройство:

- Системата визуализира броя на гласувалите чрез ЕМГ до момента;

- Системата предоставя следния избор:

- Протокол от ЕМГ – системата обобщава данните с резултатите от гласуването с машината. Извършва се верификация на електронния подпис на всяка една електронна бюлетина. Генерира се файл за изчитане от системата за компютърна обработка. Този файл се подписва електронно със смарт карта за управление. След успешния запис на данните върху вътрешната и контролната памети, системата разпечатва на хартия протоколи с резултатите от ЕМГ;

- Изключване на машината за гласуване.

За отчитането на резултатите ЗТУ, отпечатаните протоколи от ЕМГ и смарт картите се предават в РИК/ОИК за последваща обработка.

  - Модул за валидация и обобщаване на контролни разписки

Изпълнителят трябва да предостави софтуерен модул, чрез който да се разпознава 2D баркодът, отпечатван на контролната разписка и да се обобщават данните в рамките на избирателна секция. Минималната информация в баркода трябва да включва:

- Пълен номер на избирателната секция;

- Вид избор, за който е контролната разписка;

- Произвеждан тур;

- Направен избор от избирателя;

- Уникален номер на разписката.

- Хеш код на софтуера.

При наличие на електронни бюлетини от основната и/или контролните памети на машината за гласуване трябва да има възможност за сравняване на електронните бюлетини и контролните хартиени разписки по уникалния им номер, което ще потвърди автентичността на контролната разписка.

В случай че модулът за валидация и обобщаване на контролни разписки се използва при спиране и дефектиране на машина за гласуване и контролни памети (отчитане на информацията на базата на контролните разписки), то модулът трябва да може да генерира необходимия файл за интеграция със системата за компютърна обработка.

В тази връзка Изпълнителят следва да предостави на ЦИК - 33 (тридесет и три) броя софтуерни модули, чрез които да се разпознават 2D баркодът, отпечатван на контролната разписка (четци). Същите следва да се предоставят в срок не по-късно от 5 дни преди изборния ден по указание на ЦИК.

  - Интеграция със системата за компютърна обработка на резултатите от изборите. Системата за ЕМГ трябва да бъде интегрирана със системата за компютърна обработка на резултатите от изборите. Необходимо е да бъде реализиран обмен в две посоки:

- От системата за компютърна обработка на резултатите от изборите към системата за ЕМГ:

- Пълен номер на избирателната секция;

- Параметризация на произвежданите избори - партии/коалиции/независими кандидати, вид на бюлетината (с предпочитания или без), произвеждан тур.

- От системата за ЕМГ към системата за компютърна обработка на резултатите от изборите:

- Пълен номер на избирателната секция;

- Обобщена информация за отчетените резултати по вид произведени избори;

- Електронно подписани електронни бюлетини.

Всички обменяни данни трябва да бъдат електронно подписани с асиметричен ключ или с контролна смарт карта на СИК от системата за ЕМГ към системата за компютърна обработка.

Конкретният формат на обменяните данни ще бъде специфициран след подписване на договора за изпълнение на поръчката.

- Изисквания към сигурността на устройствата за ЕМГ

  - Общи изисквания

    - Минимални изисквания към прилаганите криптографски алгоритми

- За криптографските хеш функции - SHA-256 или еквивалентни

- За симетричните криптографски алгоритми - AES-256 или еквивалентни

- За асиметричните криптографски алгоритми - RSA 2048 bit или еквивалентни

  - Изисквания към конфигурацията на операционната система

- Всички процеси, част от операционната система, които нямат отношение към системата за ЕМГ трябва да бъдат премахнати;

- Всички firmware пакети и драйвери, управляващи хардуерни подсистеми, които нямат отношение към системата за ЕМГ, трябва да бъдат премахнати;

- Цялата комуникационна подсистема, обслужваща различните комуникационни протоколи, трябва да бъдат премахната.

  - Изисквания към софтуерната реализация

    - Конфигурацията на процеса по компилиране и изграждане (compile&build) на софтуера трябва да бъде реализирана и конфигурирана като репродуцируем процес (reproducable builds);

    - Трябва да бъде предотвратена възможността за разкриване на вота чрез анализ на електронните log-ове:

      - чрез засичане на гласовете като последователност;

      - чрез засичане на гласовете по време на подаването им.

- Процедури

Необходимо е да се предвидят подробни процедури и мерки за защита, а именно:

- Оценка на необходимото време за изпълнение на процедурата по ЕМГ от един избирател за всеки един вид избори - за народни представители, за президент и вицепрезидент на републиката, за избори за кметове;

- Подход за използване на повече от една машина за гласуване в една секция;

- Процедура по гарантиране анонимността на вота при събирането на разписките от гласуването;

- Метод за предотвратяване на манипулирането на машинния вот от един избирател по време на тайния вот;

- Метод за предотвратяване на манипулирането на машинния вот от договорили се предварително двама или повече избиратели, включително да се предвиди защита на вота от отключване на машината от избирател, който не прави избор, и последващо двойно гласуване от следващ избирател;

- Метод за предотвратяване на манипулирането на машинния вот от страна на членовете на СИК;

- Метод за последващ контрол на преброяването на гласовете по хартиена следа;

- Подход за инсталация, конфигурация и параметризация на машините за гласуване, включително и подготовката при произвеждане на евентуален втори тур на изборите;

- Подход за извършване на поддръжка по време на изборния ден и отчитането на резултатите - при необходимост от експертна намеса по време на изборния ден или при отчитането на резултатите, максималното време, за което Изпълнителят трябва да бъде на място в избирателната секция или РИК/ОИК, е 1 (един) час.

Приложение № 1.1

Към Приложение № 1 към

Решение № 1324-НС от

23.08.2022 г. на ЦИК

Формат на електронните данни от машинното гласуване

Цел на документа

Целта на настоящият документ е да дефинира сигурен електронен формат на данните от машините за гласуване върху записващите технически устройства (ЗТУ).

Форматът обхваща резултатите от различните видове избори и възможността за разполагане на повече от една машина за гласуване в секция.

Кодификация на видовете избори

Видовете избори, произвеждани в България са описани в следната таблица, съдържаща константите, които ги идентифицират:

| Константа Вид избор | Вид избор |
| --- | --- |
| 1 | Общински съвет |
| 2 | Кмет на община |
| 4 | Кмет на кметство |
| 8 | Кмет на район |
| 16 | Резервирано |
| 32 | Резервирано |
| 64 | Народно събрание |
| 128 | Членове на европейския парламент |
| 256 | Президент и вицепрезидент на Републиката |

Общи изисквания за разполагане на информацията върху ЗТУ

Записващото техническо устройство на всяка машина за гласуване трябва да съдържа файл с данните в csv формат (описан детайлно по-долу) и файл, съдържащ електронния подпис на csv файла (.csv.p7s), създаден с една от контролните смарткарти (Член СИК 1 или Член СИК 2). Двата файла трябва да са разположени в root директорията на USB носителя върху NTFS/FAT32/FAT16 с LFN файлова система.

Ако в секцията се произвежда повече от един вид избор, информацията се записва в един общ файл, със съответния идентификатор за вид избор.

Ако за секцията са параметризирани повече от една машина за гласуване, то за втората и всяка следваща към единния номер на СИК се добавя суфикс с номер на машина, разделен с „-“ (ASCII код 0x2d), например:

Машина 1: 212000149

Машина 2: 212000149-1

Машина 3: 212000149-2

Изисквания към csv файла

- Име на файла с данните – номер на СИК[9 цифри] и в случай на разполагане на повече от една машина, суфикс(-1, -2 и т.н.), с разширение .csv

- Encoding – ASCII

- Край на редове - „\r\n“ (ASCII код 0x0d0a)

- Разделител - „;“ (ASCII код 0x3b)

Формат на съдържанието

Първият ред във файла трябва да съдържа информация за машината за гласуване и има следния вид:

номер на СИК[9 цифри, опционално суфикс];криптографски hash на модулите на софтуера за гласуване; модел на МГ;идентификационен/сериен номер на машината за гласуване

Криптографския hash на модулите на софтуера за гласуване е SHA-256 в hex кодиране, записан с малки или големи букви.

Полетата „модел на МГ“ и „идентификационен/сериен номер на машината за гласуване“ са буквено-цифрови с размерност до 256 байта.

Забележка 1:

При изчитане на данните криптографският hash ще бъде сравняван с официално потвърдения от одитиращите органи hash, като ако не съвпаднат, данните няма да бъдат приемани.

Пример:

212000149;3affd415bcd462927a838b944349ddf35abf4693bee09a05db53a673a3172047;ST124;38423843DVT1

Според вида избор, който се произвежда в съответната секция, съдържанието на следващите редове е както следва:

Вид избори „Общински съвет“, „Народно събрание“ и „Членове на европейския парламент“

номер на СИК[9 цифри, опционално суфикс]; константа за вид избор; номер по жребий на партия/коалиция от партии/инициативен комитет, регистриран в ЦИК/РИК/ОИК(П/КП/ИК); общ брой действителни гласове от МГ за  П/КП/ИК; номер на кандидата в кандидатската листа, започващ от 101; брой на предпочитанията за кандидата

Специално значение 1 - „Не подкрепям никого“:

номер на СИК[9 цифри, опционално суфикс]; константа за вид избор;99;брой „Не подкрепям никого“ в секцията;0;0

Специално значение 2 - „Инициативни комитети“:

номер на СИК[9 цифри, опционално суфикс]; константа за вид избор; номер по жребий на ИК; брой действителни гласове за ИК в секцията;0;0

Специално значение 3 – „Гласуване извън страната“:

При произвеждане на избори за народно събрание извън страната в случай, че няма мандати и съответно кандидатски листи за района, в полетата „номер на кандидата в кандидатската листа“ и „брой предпочитания за кандидата“ се записва „0“

номер на СИК[9 цифри, опционално суфикс];константа за вид избор; номер по жребий на П/КП; брой действителни гласове за П/КП в секцията;0;0

Забележка 1:

Във файла трябва да присъства информация за всички регистрирани П/КП/ИК и издигнатите от тях кандидати и „Не подкрепям никого“, дори и да имат нула гласа

Забележка 2:

Броят на преференциите за различните кандидати се подава спрямо реално подадените преференции от гласоподавателите, без прибавяне на „без преференция“ към първия кандидат. В случай, че в даден избирателен район няма издигнати кандидати за регистрирана в ЦИК партия/коалиция от партии, то в полетата за номер на кандидат и предпочитания за кандидата се записва „0“.

Пример 212000149.csv

212000149;64;1;123;101;100

212000149;64;1;123;102;3

212000149;64;1;123;103;0

212000149;64;2;234;101;23

212000149;64;2;234;102;12

............................

212000149;64;23;15;0;0

............................

212000149;64;99;1;0;0

Контроли:

- Каноничната част от името на файла (номер на СИК, опционално суфикс) трябва да съвпада с номера на СИК в колона 1 от файла;

- Допустимите стойности в колона 2 от файла са „1“, „64“ и „128“;

- Допустимите стойности в колона 3 от файла са номерата, изтеглени по жребий за П/КП/ИК, както и служебното „99“;

- За една и съща стойност в колона 3 (номер на П/КП/ИК/“не подкрепям никого“) стойностите в колона 4 (общ брой действителни гласове в секцията за П/КП/ИК) трябва да съвпадат;

- За една и съща стойност в колона 3 (номер на П/КП) сумата на числата в колона 6 (брой на предпочитанията за кандидата) трябва да бъде по-малка или равна на стойността в колона 4 (общ брой действителни гласове в секцията за П/КП);

- Стойностите в колона 3 трябва да отговарят на номера на П/КП/ИК според изтегления от ЦИК/ОИК жребий;

- В случай, че във файлът е налична информация за заличен кандидат, то предпочитанията за него се игнорират.

Вид избори „Кмет на община“, „Кмет на район“ „Кмет на кметство“ и „Президент и вицепрезидент на Републиката“

номер на СИК[9 цифри, опционално суфикс];константа за вид избор; номер по жребий на кандидат/кандидатска двойка, регистриран в ЦИК/ОИК(К/КД);общ брой действителни гласове от МГ за К/КД; код по ЕКАТТЕ на населеното място/района

Специално значение 1 - „Не подкрепям никого“:

номер на СИК[9 цифри, опционално суфикс];константа за вид избор; 99; брой „Не подкрепям никого“ в секцията; код по ЕКАТТЕ на населеното място/района

Специално значение 2 - „Населено място/район“:

За вид избор 2 - „Кмет на община“ - в поле „код по ЕКАТТЕ на населеното място/района“ се записва ЕКАТТЕ кода на общината

За вид избор 4 - „Кмет на кметство“ - в поле „код по ЕКАТТЕ на населеното място/района“ се записва ЕКАТТЕ кода на кметството

За вид избор 8 - „Кмет на район“ - в поле „код по ЕКАТТЕ на населеното място/района“ се записва ЕКАТТЕ кода на района

За вид избор 256 - „Президент и вицепрезидент на Републиката“ - в поле „код по ЕКАТТЕ на населеното място/района“ се записва „0“

Забележка 1:

Във файла трябва да присъства информация за всички регистрирани К/КД и „Не подкрепям никого“, дори и да имат нула гласа

Пример 212000149.csv

212000149;4;1;123;69986

212000149;4;2;234;69986

212000149;4;3;21;69986

............................

212000149;4;99;3;69986

Контроли:

- Каноничната част от името на файла (номер на СИК, опционално суфикс) трябва да съвпада с номера на СИК в колона 1 от файла;

- Допустимите стойности в колона 2 от файла са „2“, „4“, „8“ и „256“;

- Допустимите стойности в колона 3 от файла са номерата, изтеглени по жребий за К/КД, както и служебното „99“;

- За един и същ вид избор (колона 2) стойностите за код по ЕКАТТЕ на населеното място/района (колона 5) трябва да съвпадат

- Стойностите в колона 3 трябва да отговарят на номера на П/КП/ИК според изтегления от ЦИК жребий;

- В случай, че във файлът е налична информация за заличен кандидат, то предпочитанията за него се игнорират.

Изисквания към csv.p7s файла

- Име на файла с електронният подпис – номер на СИК[9 цифри, опционално суфикс] с разширение .csv.p7s;

- Формат – PKCS#7 detached signature, base64 encoded (PEM)

Електронно подписване

За подписване се използва една от двете контролни СИК (Член СИК 1/Член СИК 2) смарткарти, като номера на секцията в сертификата на смарткартата трябва да съвпада с номера на секцията, от която са данните, включително и суфиксът, ако има такъв. Типа на ключа за подписване трябва да бъде RSA с дължина 2048bit, а алгоритъмът за подписване на данните SHA256withRSA.

Необходимо е да се извършат интеграционни тестове за успешното изчитане и верифициране на трансферните файлове от контролните памети.